4.ПОРЯДОК СБОРКИ

4.1.Для установки вышки, общий вид которой представлен на рис.1, выбрать ровную площадку размерами 3х3 м;

4.2. Установить два базовых узла 1 с колесами 11 и винтовыми  опорами 12 и соединить их двумя стяжками 2.

4.3.На штыри базовых узлов установить две лестницы 3.

4.4.Установить на лестницы 3 две штанги 4 и закрепить их четырьмя стяжками 5.

4.5. Аналогично собрать второй и последующие ярусы вышки.

4.6. На требуемой высоте установить настил рабочей площадки.

5.УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

5.1 К работе на вышке допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинский осмотр и признанные годными, имеющие стаж верхолазных работ не менее 1 года и тарифный разряд не ниже 3-го, обученные безопасным методам и приемам работ согласно требованиям отраслевых инструкций по охране труда при работе на средствах подмащивания и ознакомленные с настоящим паспортом.

5.2 При проведении работ на высотах более 4 м, конструкцию дополнительно закрепить.

5.3. Запрещается использование вышки:

-имеющей механические повреждения и деформацию элементов конструкции,

-с превышением допустимой нагрузки.

5.4. Установку настила с бортовыми ограждениями производить ниже верхних штанг на расстоянии не менее 1,1 м.

5.5. Для монтажа и демонтажа элементов вышки устанавливать промежуточные площадки.

5.6. Запрещается перемещение вышки с людьми и грузом, расположенных  на ней.

5.7. При перемещении вышки снять колеса с тормозов, иное может привести  к поломке колес.

5.8. Ответственность за правильную эксплуатацию и соблюдение мер безопасности лежит на потребителе.

Кроме мер указанных в настоящем паспорте необходимо выполнять требования СНиП 12-03-2001 «Техника безопасности в строительстве» (или другие аналогичные инструкции и правила).

6.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

6.1.Осмотр вышки производится ежедневно перед началом работы:

- в случае обнаружения механических повреждений пользоваться вышкой запрещается.

- в случае нарушения покрытия металлических деталей поврежденную поверхность для защиты от коррозии закрасить краской.

- в случае повреждения настила заменить фанеру на новую толщиной не менее 12 мм.,

6.2.Плановый осмотр проводить не реже одного раза в месяц.

7. УПАКОВКА

7.1 .Детали вышки упаковываются поэлементно.

7.2. Паспорт передается потребителю при непосредственном получении.

8. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

8.1. Транспортирование и хранение вышек  по ГОСТ 24258-89

9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

9.1. На помост устанавливается гарантия 12 месяцев со дня начала эксплуатации вышки, но не позднее 18 месяцев со дня ее изготовления.

10. СРОК ПОЛЕЗНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

10.1. Установленный производителем срок полезного использования вышки-туры составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с паспортом.

Производитель сохраняет за собой право вносить любые изменения, включая  технические характеристики.

Производитель ООО "УЛТ-Оснастка" г. Москва

www.ult.ru

Лицензия МСЛ №050364 от 2000 г

ДАТА ИЗГОТОВЛЕНИЯ    «  ____ »     __________________________ года

штамп ОТК                 _______________

ВЫШКА ПЕРЕДВИЖНАЯ

УЛТ –200

ПАСПОРТ

1 - узел базовый

2 - стяжка 2,36 м

3 - лестница

4 - штанга

5 - стяжка 1,4 м

6 - настил рабочий 0,55 м

7 - настил рабочий 0,55 м  с люком

8 - настил рабочий 0,4 м

9 - ограждение бортовое

10 - ограждение перильное

11 - колесо поворотное с тормозом

12 - опора винтовая

Содержание

1. Назначение

2. Технические характеристики

3. Комплектность

4. Порядок сборки

5. Указание мер безопасности

6. Техническое обслуживание

7. Упаковка

8. Транспортирование и хранение

9. Гарантийные обязательства

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Вышка передвижной сборно-разборная УЛТ-200 (далее по тексту  вышка) предназначена для проведения строительно-монтажных, отделочных и ремонтных работ  как внутри помещения так и снаружи.

1.2. Вышка представляет собой модульную оцинкованную конструкцию из стального облегченного профиля.

1.3. Вышка изготовлена с учетом ГОСТ 24258-88.

2.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Размер настила ………………………… .....................2,0 х 2,0 м

2.2. Нагрузка на настил…………………… ....................... 200 кг

2.3. Шаг ярусов  ....................................................................1,225 м

2.4. Максимально допустимый угол наклона вышки .......3 град.

2.5. Статическая нагрузка на перила…….......................... до 70 кг

2.6. Колесная база..........................................................1,94 м х 1,97 м

3.КОМПЛЕКТНОСТЬ

| Максимальная высота, м | Высота рабоче площадки, м | Количество ярусов, шт | Количество элементов, шт | Вес, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Узел базовый | Лестница | Штанга | Стяжка 2,36 м | Стяжка 1,4 м | Настил рабочий 0,55 м | Настил рабочий с люком 0,55 м | Настил рабочий 0,4 м | Ограждение бортовое* | Ограждение перильное* | Колесо | Опора винтовая |  |
| 4,0 | 2,6 | 3 | 2 | 6 | 6 | 2 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 180 |
| 5,3 | 3,8 | 4 | 2 | 8 | 8 | 2 | 16 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 206 |
| 6,5 | 5,0 | 5 | 2 | 10 | 10 | 2 | 20 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 232 |
| 7,7 | 6,2 | 6 | 2 | 12 | 12 | 2 | 24 | 1+1* | 1 | 2+1* | 4 | 2+2* | 4 | 4 | 258 |
| 8,9 | 7,5 | 7 | 2 | 14 | 14 | 2 | 28 | 1+1* | 1 | 2+1* | 4 | 2+2* | 4 | 4 | 284 |
| 10,1 | 8,7 | 8 | 2 | 16 | 16 | 2 | 32 | 1+1* | 1 | 2+1* | 4 | 2+2* | 4 | 4 | 310 |
| 11,4 | 9,9 | 9 | 2 | 18 | 18 | 2 | 36 | 1+1* | 1 | 2+1* | 4 | 2+2* | 4 | 4 | 336 |
| 12,6 | 11,1 | 10 | 2 | 20 | 20 | 2 | 40 | 1+1* | 1 | 2+2* | 4 | 2+4* | 4 | 4 | 362 |
| 13,8 | 12,4 | 11 | 2 | 22 | 22 | 2 | 44 | 1+1* | 1 | 2+2* | 4 | 2+4* | 4 | 4 | 388 |
| 14,8 | 13,4 | 12 | 2 | 24 | 24 | 2 | 48 | 1+1* | 1 | 2+2* | 4 | 2+4* | 4 | 4 | 414 |
| 16,1 | 14,6 | 13 | 2 | 26 | 26 | 2 | 52 | 1+1* | 1 | 2+2* | 4 | 2+4* | 4 | 4 | 440 |
| 17,3 | 15,8 | 14 | 2 | 28 | 28 | 2 | 56 | 1+1* | 1 | 2+3* | 4 | 2+6* | 4 | 4 | 466 |
| 18,5 | 17,0 | 15 | 2 | 30 | 30 | 2 | 60 | 1+1* | 1 | 2+3* | 4 | 2+6* | 4 | 4 | 492 |
| 19,8 | 18,3 | 16 | 2 | 32 | 32 | 2 | 64 | 1+1* | 1 | 2+3* | 4 | 2+6* | 4 | 4 | 518 |
| 21,0 | 19,5 | 17 | 2 | 34 | 34 | 2 | 68 | 1+1* | 1 | 2+3* | 4 | 2+6* | 4 | 4 | 544 |

* элементы рекомендуются к использованию и поставляются по отдельному заказу.

# Text boxes

5

7

9

11

1

2

4

12

3

10

8

6